## Slide 1
Вычислительные мощности
Мировой опыт и опыт ДИТ
Департамент информационных технологий

## Slide 2
Что такое «вычислительные мощности» и зачем они нужны
«Вычислительные мощности» – оборудование (серверы, процессоры и др.), которое используется для обработки, хранения информации, проведения вычислений
Производительность – характеристика скорости выполнения операций на вычислительном оборудовании, измеряемая во флопсах (FLOPS - FLoating-point OPerations per Second)
Центр обработки данных
Сетевое оборудование маршрутизаторы, коммутаторы, и др. обеспечивает передачу данных между устройствами в ЦОДе
Инженерное оборудование системы электропитания, охлаждения обеспечивают бесперебойную работу и поддерживают рабочую температуру
Системы безопасности СКУД, видеонаблюдение, пожарная сигнализация для защиты данных и оборудования
Вычислительное оборудование
Серверы
Процессоры, видеокарты
Жесткие диски (SSD)
Источники данных и вычислений
Видеонаблюдение
>247 тыс. камер
>2.1 млрд ч видео/год
Обращения mos.ru
>763 млн
Пользователи mos.ru
>15.9 млн
Пользователи ИС в контуре Правительства
~500 тыс. чел
Количество устройств (ПК и др.)
~500 тыс.
Количество электронных запросов в рамках межведомственного взаимодействия
>200 млн

## Slide 3
Как растут данные в мире
Chart: 
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | 2025* | 2026* | 2027* | 2028* | 2029*
Мобильные телефоны | 7.75 | 7.79 | 8.02 | 8.15 | 8.32 | 8.44 | 8.54 | 8.64 | 8.73 | 8.83 | 8.91
IoT-ближнего действия | 5.56 | 7.01 | 8.55 | 10.07 | 12.09 | 14.49 | 17.45 | 20.97 | 24.53 | 28.09 | 31.63
ПК/ноутбуки/планшеты | 1.57 | 1.57 | 1.6 | 1.64 | 1.67 | 1.7 | 1.73 | 1.77 | 1.8 | 1.83 | 1.87
Стационарные телефоны | 0.89 | 0.87 | 0.85 | 0.82 | 0.8 | 0.79 | 0.77 | 0.75 | 0.74 | 0.72 | 0.71
IoT-дальнего действия | 1.64 | 1.87 | 2.32 | 3.09 | 3.63 | 4.23 | 4.85 | 5.47 | 6.03 | 6.6 | 7.2
Количество подключённых устройств во всем мире, млрд шт.
*Прогноз
Подключенные устройства, Ericsson Mobility Visualizer, 2024 https://www.statista.com/statistics/871513/worldwide-data-created/
Chart: 
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | 2025*
Данные | 41 | 64.2 | 79 | 97 | 120 | 147 | 181
Объем данных, созданных, скопированных и потребленных в мире, зеттабайты
1 зеттабайт (ЗБ)=
1 000 000 000 000 гигабайт (Гб)
с одного жесткого диска объемом 1 ЗБ можно 63 миллиона лет смотреть видео с разрешением 4К
До 2030 года прогнозируется экспоненциальный рост количества подключенных устройств, а следовательно:
Рост количества данных, которые необходимо правильно собирать, обрабатывать и хранить
Рост потребности в центрах обработки данных. ЦОДы становятся вычислительной основой новой цифровой инфраструктуры
Рост популярности и востребованности искусственного интеллекта. Обработка больших данных, их переиспользование и получение качественно новой информации, становится проблемой, если не использовать искусственный интеллект

## Slide 4
Как растут данные в России и Москве
Chart: 
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Потребление | 79076 | 97697 | 114186 | 149216
Chart: 
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Потребление | 235 | 291 | 339 | 559
Объем оперативной памяти*, Тбайт
Количество виртуальных процессоров ЦОД*, шт
https://cloudscene.com/region/datacenters-in-europe#russia
В 2024 году в РФ насчитывается 251 центр обработки данных
Среди 160 ЦОДов, расположение которых известно, 30% находятся в Москве
130,4 млн пользователей интернета было в РФ на начало 2024 года
В Москве показатель использования интернета составляет 97% (выше среднего по стране на 7 п.п.)
https://datareportal.com/reports/digital-2024-russian-federation
Более 15,9 млн пользователей зарегистрировано на портале mos.ru (9 мес. 2024 года)
420 сервисов и услуг доступны москвичам в электронном виде
Более 763 млн обращений граждан через mos.ru в год
Москва является лидером в сфере цифровизации государственных услуг как в России, так и в мире
Вызовы в Москве:
Необходимо собирать, обрабатывать и хранить данные
Внедрять решения ИИ для повышения качества и скорости работы с данными и для повышения качества городских электронных услуг
Наращивать вычислительные мощности для развития цифровых сервисов и услуг
* Приведены данные о состоянии ЦОД СОЦСФЕРА. ЦОД СОЦСФЕРА представляет из себя три физические площадки, логически объединенные посредством высокоскоростных магистральных каналов связи в один виртуальный ЦОД В ЦОД СОЦСФЕРЫ размещена Общегородская платформа ИИ. Основными потребителями высокопроизводительных мощностей (GPU) являются: МосGPT, Голосовой помощник, Цифровой Двойник и др.

## Slide 5
Искусственный интеллект и потребности в вычислительных мощностях
Chart: 
| 2022 | 2023 | 2024* | 2025* | 2026* | 2027* | 2028* | 2029* | 2030*
Данные | 124.79 | 135.93 | 184.04 | 243.72 | 320.14 | 415.61 | 529.23 | 667.74 | 826.73
Объем рынка ИИ в мире, млрд $
По прогнозам мировой спрос на мощности ЦОДов может возрасти в 3 и более раз к 2030 году:
Качественные данные
Алгоритмы и модели
Вычислительные мощности
2018
2020
2021
2024
2030
Google BERT-base
109 млн параметров
Затраченные компьютерные мощности: 1,89 ПетаFLOPS-дней
Open AI GPT-3
175 млрд параметров
Затраченные компьютерные мощности: 3 640 ПетаFLOPS-дней
Визуализация роста затрат мощностей на обучение ИИ на примере конкретных популярных моделей
Huawei PANGU-α 200 млрд параметров
Затраченные компьютерные мощности: 25 000 ПетаFLOPS-дней
Brown T. B. Language models are few-shot learners //arXiv preprint arXiv:2005.14165. – 2020.
Интеллектуальный мир, Huawei, https://www-file.huawei.com/-/media/corp2020/pdf/giv/intelligent_world_2030_en.pdf
Meta** Llama 3.1 – 405B 405 млрд параметров
Затраченные компьютерные мощности: 38 550 ПетаFLOPS-дней
Прогнозируемые компьютерные мощности для ИИ: 105 *10^6 ПетаFLOPS в 500 раз больше, чем в 2020 году
Порядок расположения моделей не связан с техническими характеристиками, отражена хронология по году релиза моделей
Развитие решений с искусственным интеллектом (ИИ) определяется тремя факторами:
2030
2030
2030
2023
55
2023
55
2023
55
171
219
298
Спрос на мощности ЦОД, ГВт, прогноз McKinsey. Сценарии учитывают тенденции внедрения ИИ, поставки различных типов чипов и связанного потребления электроэнергии
Верхний диапазон
Средний диапазон
Нижний диапазон
CAGR +19%
CAGR +22%
CAGR +27%
* Прогнозные значения, https://www.statista.com/forecasts/1474143/global-ai-market-size
**Деятельность организации запрещена на территории РФ

## Slide 6
Искусственный интеллект в контуре правительства
88 проектов
с применением искусственного интеллекта реализуется в Москве в различных отраслях городского хозяйства
2024
2030
Обеспечение создания эко-системы ИИ
Внедрение ИИ-технологий в деятельность все ОИВ Москвы
Масштабирование опыта Москвы на субъекты РФ
Объем GPU (RAM), ГБ
Chart: 
| 44562 | 44927 | 45474 | 45657 | 46022 | 46387
GPU RAM, ГБ | 640 | 2560 | 5920
GPU RAM, ГБ прогноз | 5920 | 6000 | 7000 | 8512
01.07.2024
На текущий момент кластер GPU серверов включает в себя:
3 200 ГБ
генеративный ИИ
4 032 ГБ рендеринг
Показатель утилизации кластера GPU серверов, на данный момент составляет до 100%. Утилизация – доля ресурсов системы, которые используются для выполнения работ

## Slide 7
Рынок графических процессоров
Тип процессора | Центральный процессор (ЦП) Central Processing Unit (CPU) | Графический процессор (ГП) Graphics Processing Unit (GPU) | Нейронный процессор (НП) Neural Processing Unit (NPU) | Тензорный процессор (ТП) Tensor Processing Unit (TPU) | Квантовый компьютер
Описание | Главная часть компьютера, представляющая собой микросхему, которая исполняет машинные инструкции (код программ) | Микросхема компьютера, ускоряющая производительность, которая обрабатывает графику и выполняет расчеты, связанные с ней, помогая ЦП | Микросхема, используемая для аппаратного ускорения работы алгоритмов искусственных нейронных сетей, компьютерного зрения, машинного обучения и др. | Интегральная схема для выполнения высокопроизводительных вычислений с пониженной точностью, разработан для ускорения задач глубокого обучения Является подвидом нейронных процессоров | Вычислительное устройство, которое использует явления квантовой механики для передачи и обработки данных
Основные функции | Управление всеми операциями на компьютере, вводом/выводом, памятью Обработка инструкций Выполнение арифметических и логических операций | Рендеринг графики Обработка пикселей и вершин для создания трехмерных изображений Большое количество вычислений в области графики, машинного обучения, ИИ | Обработка и анализ данных Распознавание образов и изображений Обучение на основе данных Решение сложных ИИ задач классификации, прогнозирования и др. | Ускорение задач машинного обучения Оптимизация и вычисление математических выражений Поддержка программирования глубоких нейронных сетей | Решение сложных алгоритмических задач, на которые обычные компьютеры тратят много времени Разработка специализированных квантовых вычислителей для конкретных задач
Обработка данных | Последовательная (выполняет каждый шаг алгоритма один за другим) | Параллельная (выполняет шаги алгоритма одновременно) | Параллельная (выполняет шаги алгоритма одновременно) | Параллельная (выполняет шаги алгоритма одновременно) | Параллельная (выполняет шаги алгоритма одновременно)
Количество ядер | От 1 до 96, высокая мощность | От 100 до 1000, меньше производительность, чем у ЦП | От 10 000 ядер и более | От 100 до 640, менее мощные, чем в ЦП | Ядро отсутствует, функционирование основано на принципах квантовой механики
Производители | Иностранные разработки: Intel, США (Intel Core i3, i5, i7, M; Intel Xeon; Pentium) AMD, США (Athlon, Phenom, Opteron) IBM, США (POWER7) Apple, США (Apple Silicon, A18) ARM, Великобритания (Cortex M) Российские разработки: Baikal Electronics, РФ (Baikal-M) МЦСТ, РФ (Эльбрус) | Иностранные разработки: Intel, США (Intel HD Graphics) AMD, США (AMD Radeon, 5700XT) Nvidia, США (GTX 1660 Super) ASUS, Тайвань (GeForce GTX 1060) ARM, Великобритания (Immortalis-G925, Arm Mali-G725) Российские разработки: Информация отсутствует | Иностранные разработки: Qualcomm, США (Snapdragon X Elite, X Plus) Apple, США (Neural Engine) Huawei, КНР (Kirin 970) Intel, США (Intel Core Ultra) IBM, США (TrueNorth) Российские разработки: МФТИ (Ncore) Мотив Нейроморфные Технологии (Алтай) | Иностранные разработки: Google (Google TPU) Российские разработки: IVA Technologies, РФ (IVA TPU) | Иностранные разработки: IBM, США (Osprey) Google, США (Sycamore) Intel, США (Tunnel Falls) Xanadu Quantum Tech, Канада (Borealis) Российские разработки: МФТИ и НИТУ «МИСиС» (создан 4-кубитный процессор, разработка 8-кубитного) МГУ (разработка 16-кубитного процессора) РКЦиФИ им. П.Н. Лебедева РАН, создан 50-кубитный квантовый компьютер)
Доступность на рынке | Высокая (производятся множеством компаний) | Средняя (ограниченное производство, требует инвестиций и специализированного оборудования) | Низкая (являются специализированными устройствами) | Низкая (являются специализированными устройствами) | НИОКР
Плюсы | Работает самостоятельно, без дополнительного оборудования Широкий выбор процессоров на рынке Высокая точность вычислений | Возможность параллельных вычислений, без последовательного перебора решений Высокая производительность для задач ИИ и машинного обучения | Память с высокой пропускной способностью Меньшее потребление энергии при большом объеме задач | Возможность параллельных вычислений в больших объемах Высокоскоростные матричные вычисления Высокая производительность и энергоэффективность | Возможность параллельных вычислений, без последовательного перебора решений, компьютер может обрабатывать одновременно все варианты ответов
Минусы | Перебирают решения последовательно Физические ограничения (необходимость охлаждения для стабильной работы) | Монофункциональный Не работает самостоятельно (нужен ЦП) Физические ограничения (требуется охлаждение при сложных вычислениях) | Низкая точность Чаще используется в смартфонах в качестве дополнительного модуля | Не работает самостоятельно (нужен ЦП) Сложность настройки и управления, требующая специализированных знаний и навыков | Выдают не точные результаты, а вероятностные (приближенные) Помехи в данных из-за внешних факторов Требуются специальные помещения (охлаждаемые, с наивысшим классом чистоты)
Использование | Запуск различных программ | Обработка графики, реже машинное обучение | Ускорение задач, связанных с ИИ и машинным обучением | Запуск нейросетей, задачи глубокого обучения | Квантовые вычисления, моделирование сложных молекулярных систем
Скорость работы нейросетей | Низкая, требуется дополнительное оборудование для ускорения | Средняя, справляется с простыми задачами | Высокая, увеличивает скорость вычисления задач ИИ | Высокая, выполняет сложные вычисления, решает задачи глубокого обучения | Очень высокая, быстро выполняет сложные вычисления
Реализация в ДИТ | Основной процессор для всех информационных систем и сервисов | Закупается для нужд искусственного интеллекта, рендеринга видео | Не используется в ДИТ | Закупается для нужд искусственного интеллекта, рендеринга видео | Тестируется в ДИТ

## Slide 8
Рынок полупроводниковой электроники, почему в России и мире компании ищут альтернативные способы реализации вычислений
Количество транзисторов на площади кремниевой пластины увеличивается в 2 раза каждые 2 года (Закон Мура)
При уменьшении размеров транзистора и повышении тактовой частоты процессора, можно кратно повышать производительность (Эмпирический закон Деннарда)
Закон Мура определил текущие размеры микропроцессоров, а закон Деннарда расширил его и объяснял в каком именно направлении нужно двигаться, чтобы развивать полупроводниковую индустрию
При этом с 2006 года тактовая частота массовых микропроцессоров не растет выше 4 ГГц, что показывает некоторое нарушение закона Деннарда, производители перешли на многоядерные процессоры, чтобы увеличить производительность
2020-2023 гг. на рынке наблюдался дефицит полупроводниковых чипов на фоне последствий пандемии COVID-19
Факторы, которые влияют на рынок:
Международная напряженность, которая может нарушать мировые цепочки поставок (более 50% рынка сосредоточено в странах Азии)
Рост спроса на чипы, который определяется не только ростом спроса на высокопроизводительные вычислительные устройства, но и ростом спроса на потребительскую электронику (смартфоны, ПК и др.)
Высокая стоимость развития локального производства (выражается не только в капитальных затратах на строительство, закупку оборудования и технологии, но и в качестве подготовки кадров, задействованных в производстве)
Ретроспективно, развитие электроники определялось двумя наблюдениями:
Фундаментально существуют ограничения на минимально возможные линейные размеры канала транзистора порядка 1.5 нм (при меньших размерах проявляются квантовомеханические эффекты, устройства становятся неработоспособными)
Поиск новых технологий (например квантовые вычисления, оптические интегральные схемы, спинтроника и др.), и новых программно-определяемых решений для вычислений (виртуализация вычислительных мощностей, вычисления на конечных устройствах пользователей, дезагрегация памяти)
Сроки поставок чипов 2017-2022 гг., недели
1. Технические ограничения
2. Рыночные ограничения
3. Следствие

## Slide 9
Центральный процессор
электронный блок или интегральная схема, исполняющая машинные инструкции (код программ), главная часть аппаратного обеспечения компьютера
Особенности:
Универсальность
Последовательная обработка данных
Сценарии применения:
Повседневные вычислительные задачи
Разработка и компиляция ПО
Обработка графики и использование для игр
Применение в ИИ:
Небольшие модели могут быть напрямую обучены или точно настроены на ЦП (CPU)
ЦП (CPU) необходим в более крупных моделях как средство координации обучения на ГП (GPU) или ТП (TPU)
Иногда используются для генерации или обработки данных обучения
Иностранные производители
Российские производители
Основной процессор для всех информационных систем и сервисов
Реализация в ДИТ
Традиционно рынок вычислений и обработки данных ориентирован на использование ЦП (CPU), этот компонент был самым дорогим в серверах общего назначения Спрос на ЦП по прогнозам будет снижаться из-за конкуренции традиционных ЦП с альтернативными вычислительными устройствами (ГП (GPU), специализированными ускорителями и др.)
Chart: 
| 2020 | 2028
Серверы без сопроцессоров | 0.89 | 0.4
Серверы с сопроцессорами* | 0.11 | 0.6
*Сопроцессоры – графические процессоры (GPU), тензорные процессоры (TPU) и другие специализированные интегральные схемы
Оценка доли серверов с сопроцессорами, прогноз роста
Дефицит
Добавление сопроцессоров позволяет избавиться от необходимости увеличивать количество ЦП (CPU), следовательно снижается вероятность возникновения дефицита
37 304 шт. – количество физических ЦП
До 100% нагрузки, так как используется виртуализация

## Slide 10
Графический процессор
специализированная электронная схема, которая может выполнять математические вычисления с высокой скоростью. Используется для таких задач как рендеринг графики, машинное обучение, редактирование видео и пр.
Особенности:
Параллельная обработка данных
Высокая пропускная способность
Использование для графического рендеринга
Сценарии применения:
Приложения с интенсивной графикой
Глубокое обучение, а также тренировка нейронных сетей
Анализ данных и научные вычисления
Применение в ИИ:
Выполнение определенных математических операций, которые также распространены в машинном обучении
Наиболее распространенный вариант ускорителя для обучения моделей ИИ
Иностранные производители
Российские производители
Не производится в РФ
Реализация в ДИТ
Закупается для нужд искусственного интеллекта, рендеринга видео
Причины:
Проблемы с глобальными цепочками поставок
Влияние криптовалюты, требующей ГП для майнинга
Рост спроса из-за развития и распространения генеративного ИИ, в частности, больших языковых моделей (LLM)
Инициативы в мире по снижению дефицитности:
Выпуск чипов специально предназначенных для приложений ИИ (например, NVIDIA)
Регулирование майнинга криптовалют
Дефицит
Прогнозируемый процентный рост спроса на ГП (GPU) к 2026 году в ЦОД, при сценариях быстрого внедрения ИИ
Chart: 
| ЦП | ГП
 | 1 | 5
 | 4 | 5
5%-10%
1%-5%
В мире: Основной производитель интегральных микросхем TSMC (осуществляет производство Nvidia A100 и H100) заявляет, что не может удовлетворить растущие потребности из-за ограниченных мощностей компании в части производства по технологии CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate), которая позволяет создавать высокопроизводительные вычислительные устройства
В РФ: Поставки высокопроизводительных графических процессоров Nvidia A100 и H100, AMD Instinct MI250 под санкциями
4 032 ГБ ГП используется для рендеринга
3 200 ГБ ГП используется для рендеринга
До 100% нагрузки

## Slide 11
Нейронный и тензорный процессор
Нейронные процессоры (НП) – специализированный класс микропроцессоров и сопроцессоров, используемый для аппаратного ускорения работы алгоритмов искусственных нейронных сетей, компьютерного зрения, распознавания по голосу, машинного обучения и других методов ИИ. Одним из видов НП является тензорный процессор (ТП), предназначенный для выполнения высокопроизводительных вычислений с пониженной точностью
Особенности:
Параллельная обработка данных
Высокая пропускная способность и эффективность
Низкая точность для снижения энергопотребления
Для использования необходимы специализированные навыки
Сценарии применения:
Применяются в различных сферах: интернет вещей, распознавание образов и др.
Глубокое обучение, тренировка нейронных сетей
Анализ данных и научные вычисления
Применение в ИИ:
Разработан специально для применения в задачах машинного обучения и других задачах ИИ
Обучение и поддержка работоспособности моделей нейронных сетей
Иностранные производители
Российские производители
Реализация в ДИТ
Разработка НП в РФ:
В июне 2024 года российские ученые из МФТИ начали разрабатывать первый отечественный нейристор (искусственный нейрон, способный имитировать работу человеческого мозга), который станет основой для создания нейроморфного компьютера
Компания «Мотив нейроморфные технологии» («Мотив НТ») представила в 2019 году прототип нейроморфного процессора «Алтай», а в 2023 году процессор «Алтай 2.0». К 2025 году планируется реализация процессора «Алтай 3.0», ключевой особенностью которого будет обучение ИИ
Виды нейронных процессоров
Нейроморфные
Тензорные
Процессоры машинного зрения
ТП закупаются для нужд искусственного интеллекта, рендеринга видео
*IVA TPU – проект российской компании, презентация проведена в сентябре 2018 года На данный момент на сайте компании не представлена, с 2020 года нет публичных новостей
*
Разработка НП и ТП в мире:
В настоящее время ТП производится и используется только компанией Google. Процессоры не продаются в формате физического вычислительного устройства. Использовать Google Cloud TPU возможно через аренду облачных вычислительных мощностей
В декабре 2023 года австралийские ученые анонсировали проект нейроморфного суперкомпьютера нового типа DeepSouth, который способен моделировать нейронные сети масштаба человеческого мозга и будет обрабатывать огромные объемы данных с высокой скоростью, потребляя меньше энергии, чем обычные суперкомпьютеры
4 видеокарты ГП с тензорными сопроцессорами используется для тестов
2025 год ожидаемый срок основной поставки мощностей в рамках создания кластера ИИ

## Slide 12
Квантовый компьютер
устройство, которое выполняет вычисления, основываясь на законах квантовой механики
Иностранные производители
Российские производители
Особенности:
Работа на основе принципов квантовой механики, основной элемент – квантовый бит
Параллельная обработка данных с возможностью одновременного перебора всех вариантов ответов
Сценарии применения:
Решение узкоспециализированных задач: молекулярное моделирование, разработка новых алгоритмов для криптографии и безопасности, биоинформатика и др.
Применение в ИИ:
Обработка больших объемов данных
Обучение моделей для классификации и кластеризации
Реализация в ДИТ
Развитие мирового рынка квантовых вычислений
Google намерена показать устройство на 1 000 кубитов после 2025 года
IBM в октябре 2024 года открыла свой первый квантовый центр обработки данных в Европе, а также объявила о создании модульной системы, способной поддерживать до 16 632 кубитов
Сумма инвестиций в квантовые разработки в мире, млн $
Chart: 
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
 | 60 | 20 | 100 | 180 | 200 | 480 | 400 | 800 | 700 | 2400 | 2370 | 1200
Объем частных инвестиций в КТ
Фокус на рост количества кубитов
Повышение точности
Квантовая коррекция ошибки
Потенциальное расширение фокуса с роста количества кубитов на другие направления: снижение шума с целью повышения точности, обеспечение возможности загрузки данных в квантовый компьютер и др.
Основные тренды на рынке квантовых вычислений
Государственные инвестиции
Китай является лидером по госфинансированию квантовых технологий (КТ) с объемом 15,3 млрд $, обогоняя Евросоюз с 8,4 млрд $ и США с 3,7 млрд $
Проблемы рынка квантовых компьютеров
Высокая стоимость и техническая сложность создания и обслуживания компьютеров
Мало вариантов использования в реальных задачах
Сложность создания и поддержки кубитов в стабильном состоянии (температура помещения, вибрации)
IBM Quantum Condor – самый мощный квантовый компьютер на сегодняшний день, имеющий 433 кубита
2 двухкубитовых компьютера на текущий момент тестируются в ДИТ